## Slide 1: Systembiologie
Prozessmodelle in der Biotechnologie

## Slide 2: Systembiologie
Ziel: Ganzheitliches Verständnis biologischer Systeme
  Betrachtung von Metabolismen, Zellen, Organen oder Multi-Organ-Systemen in einem in vivo-Kontext
  Top down: Genomskalige Modelle / bottom up: Einzelne Stoffwechselwege
Relativ neue Disziplin (ca. 2000)
  Explosive Wissensvermehrung seit Beginn der (massenhaften) DNA-Sequenzierung
  Modellierung von Nicht-Gleichgewichtszuständen
Notes: (Transkriptom, Proteom, Metabolom…)
(Stöchiometrische Flüsse, Feedback-Regulation, steady-state Annahmen…)

## Slide 3: Bioprozessentwicklung
Identifizieren geeigneter Substrate
Erreichen des maximalen Produktionspotenzials (metabolic engineering)
Zell-Prozess-Wechselwirkungen (scale-up)
[1] Chmiel, H., Takors, R., & Weuster-Botz, D. (Eds.). (2018). Bioprozesstechnik. Springer Spektrum.
[1]

## Slide 4: Wachstumsmodelle
Schwierigkeiten stöchiometrischer Stoffwechselnetzwerke
  Identifikation intrazellulärer Wachstumsraten sehr aufwändig
  Zellpopulationen sind inhomogen (Plasmidverlust, unterschiedliche Vermehrungsphasen, Alterung…)
  Großer Maßstab: Gradienten im Bioreaktor
Vereinfachung:
  Unsegregierte Modelle: Vernachlässigen Subpopulationen („Durchschnittszelle“)
  Unstrukturierte Modelle: Vernachlässigen einzelne Stoffwechselwege („black-box“)
[1] Chmiel, H., Takors, R., & Weuster-Botz, D. (Eds.). (2018). Bioprozesstechnik. Springer Spektrum.
[1]

## Slide 5: Sättigungskinetik (Monod-Ansatz)
Annahme:
  Alle Reaktionsgeschwindigkeiten sind nur von der Konzentration des limitierenden Substrats abhängig (geschwindigkeitsbestimmend)
  „Klassische“ Monodgleichung: Nur exponentielles Wachstum und Substratlimitierungsphase werden beschrieben
1 Verzögerungsphase (Lag)
2 Erste Übergangsphase
3 Exponentielle Phase
4 Zweite Übergangsphase
5 Stationäre Phase
6 Absterbephase
zellspezifische Wachstumsrate µ:
[1] Chmiel, H., Takors, R., & Weuster-Botz, D. (Eds.). (2018). Bioprozesstechnik. Springer Spektrum.
[1]

## Slide 6: Sättigungskinetik (Monod-Ansatz)
für cs >> Ks:
für cs << Ks:
Substratabnahme
Michaelis-Menten (1913)
µmax | max. spez. Wachstumsrate [h-1]
cs | Substratkonzentration limitierendes Substrat [g/L]
Ks | Sättigungskonzentration () [g/L]
Yx | Ausbeutekoeffizient Substrat zu Biomasse [g/g]
µmax | max. spez. Wachstumsrate [h-1]
cs | Substratkonzentration limitierendes Substrat [g/L]
Ks | 
Yx | Ausbeutekoeffizient Substrat zu Biomasse [g/g]
Monod (1942)
Erweiterung um Produktionsterm
mit k = Produktionsrate (dimensionslos)
[2]
[2] Eigene Abbildung
[3] Monod J (1942) Recherches sur la croissance des cultures
bacteriennes, 2. Aufl. Hermann, Paris
[3]

## Slide 7: Erweiterungsterme
Batch: mit cX = Biomassekonzentration
Fed-Batch: mit Fin = Zuflussgeschwindigkeit Feed [L/h],
VL = Reaktionsvolumen [L]
Kontinuierlicher Prozess: mit D = Verdünnungsrate = F/VL [h-1]
steady state: µ = D

## Slide 8: Erweiterungsterme
Substratinhibierung: mit K1 = Inhibierungskonstante
Produktinhibierung: mit Kp = Inhibierungskonstante
Erhaltungsstoffwechsel: mit ms = Substrataufnahmerate maintenance,
YXS,µ = Ausbeutekoeffizient Wachstum
Mehrere Substrate: mit CSi, KSi = Konzentration / Affinitätskonstante Substrat i
Kombinationen: Wachstum auf 2 Substraten, eines mit Substratinhibierung

## Slide 9: Erweiterungsterme
Temperaturabhängigkeit:
mit T = Temp. in Kelvin,
EA/B = Aktivierungsenergie Wachstum/Denaturierung,
A/B = präexponentielle Faktoren (v)
R = allgemeine Gaskonstante (8,314 J*mol-1*K-1)
pH-Abhängigkeit:
mit T = Temp. in Kelvin,
R = allgemeine Gaskonstante (8,314 J*mol-1*K-1)
µH+ = Protonengradient über Membran,
∆pH = transmembrane pH-Differenz,
∆ = transmembrane Ladungsdifferenz,
F = Faradaykonstante (96485 J*V-1mol-1)
PMF = Protonenmotorische Kraft der Zelle
[1] Chmiel, H., Takors, R., & Weuster-Botz, D. (Eds.). (2018). Bioprozesstechnik. Springer Spektrum.
[1]

## Slide 10: Datengetriebene Modellierung
Modellierung von Bioprozessen: multidimensionales Regressionsproblem
Lösung durch empirische Funktionsapproximatoren möglich (z.B. Multiple lineare Regression, support vector machines, Neuronale Netze…) möglich
Herausforderungen: Viele Daten nötig, unbiologische Ergebnisse möglich, schwer übertragbar…
„klassisches“ NN
[2]
[2] Eigene Abbildung

## Slide 11: Hybridmodelle
Kombination aus White-Box (Kinetik) & Black-Box (Machine Learning) Modell
Eigenschaften:
  Wenig mechanistisches Wissen nötig
  Reagiert dynamisch auf Änderungen in Messwerten
  Für Regelungen / Fehlererkennung geeignet
[2] Eigene Abbildung
[2]

## Slide 12: Take home message
Bioprozessmodelle: Nützliches Tool für Prozessentwicklung und –Steuerung
Systembiologie versucht, ganzheitliche Beschreibung biologischer Vorgänge zu erreichen
In Realität viele vereinfachende Annahmen, um Modellierung handhabbar zu machen
Dennoch viele Möglichkeiten zur Individualisierung

## Slide 13: Authors and License
Check the BioLabSim.nrw members at:
https://git.rwth-aachen.de/ulf.liebal/biolabsim/-/blob/91dd40b2f40e6a24263af96c2d5b9817733f4a25/AUTHORS.md
All material in this lecture is free to use, adapt and distribute according to CC BY 4.0 citing:
Eiden & Dymek, BioLabSim.nrw consortium, FermProSim Lecture, 2024, https://git.rwth-aachen.de/ulf.liebal/biolabsim